Stopa fundamentowa S-2

DANE:

Opis fundamentu :
Typ:	stopa schodkowa
Wymiary:
 B = 0,85 m	L = 0,85 m	H = 1,00 m	w = 0,40 m
 Bg = 0,19 m	Lg = 0,30 m	Bt = 0,33 m	Lt = 0,28 m
 Bs = 0,19 m	Ls = 0,30 m	eB = 0,00 m	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
 D = 1,00 m	Dmin = 1,00 m
 brak wody gruntowej w zasypce

Opis podłoża:

Nr	nazwa gruntu	h [m]	nawodniona	ro(n) [t/m3]	gf,min	gf,max	fu(r) [o]	cu(r) [kPa]	M0 [kPa]	M [kPa]
1	Piaski gliniaste	0,50	nie	2,10	0,90	1,10	17,82	31,58	36039	40039

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:
Nr	typ obc.	N [kN]	TB [kN]	MB [kNm]	TL [kN]	ML [kNm]	e [kPa]	De [kPa/m]
1	długotrwałe	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Materiały :
Zasypka:
 ciężar objętościowy: 20,00 kN/m3
 współczynniki obciążenia: gf,min = 0,90; gf,max = 1,20
Beton:
 klasa betonu: B20 (C16/20)  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
 ciężar objętościowy: 24,00 kN/m3
 współczynniki obciążenia: gf,min = 0,90; gf,max = 1,10
Zbrojenie:
 klasa stali: A-III (34GS)  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa
 otulina zbrojenia cnom = 85 mm

Założenia obliczeniowe :
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:
 - dla nośności pionowej m = 0,81
 - dla stateczności fundamentu na przesunięcie m = 0,72
 - dla stateczności na obrót m = 0,72
Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: b = 1,50
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50
Współczynniki redukcji spójności:
 - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50
 - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00
Czas trwania robót: powyżej 1 roku (l=1,00)
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:
 Decyduje: kombinacja nr 1
 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu
 Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 561,0 kN
 Nr = 88,1 kN < m·QfN = 454,4 kN	(19,4%)
Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:
 Decyduje: kombinacja nr 1
 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu
 Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 38,5 kN
 Tr = 0,0 kN < m·QfT = 27,7 kN	(0,0%)
Stateczność fundamentu na obrót:
 Decyduje: kombinacja nr 1
 Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujący MuB,2-3 = 35,77 kNm
 Mo = 0,00 kNm < m·Mu = 25,8 kNm	(0,0%)
Osiadanie:
 Decyduje: kombinacja nr 1
 Osiadanie pierwotne s'= 0,13 cm, wtórne s''= 0,03 cm, całkowite s = 0,16 cm
 s = 0,16 cm < sdop = 1,00 cm	(16,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nośność na przebicie:
 dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdłuż boku B:
 Decyduje: kombinacja nr 1
 Zbrojenie potrzebne As = 0,59 cm2
 Przyjęto konstrukcyjnie 5 prętów f12 mm o As = 5,65 cm2
Wzdłuż boku L:
 Decyduje: kombinacja nr 1
 Zbrojenie potrzebne As = 0,41 cm2
 Przyjęto konstrukcyjnie 5 prętów f12 mm o As = 5,65 cm2

Wykaz zbrojenia dla stopy
				Długość ogólna [m]
Nr	Średnica	Długość	Liczba	St0S-b	34GS
	[mm]	[cm]		f6	f12	f14
1	12	68	5		3,40
2	12	68	5		3,40
3	14	220	6			13,20
4	6	91	7	6,37

Długość ogólna wg średnic [m]	6,4	6,8	13,2
Masa 1mb pręta [kg/mb]	0,222	0,888	1,208
Masa prętów wg średnic [kg]	1,4	6,0	15,9
Masa prętów wg gatunków stali [kg]	1,4	21,9
Masa całkowita [kg]	24